## Slide 1: MICROCONTROLADORES Interrupciones-Sincronización GPIO's
Docente:
Yomin Jaramillo Múnera
Yominjaramillo2283@correo.itm.edu.co

## Slide 2: Interrupciones externas
Las interrupciones son útiles para hacer que las cosas sucedan automáticamente en los programas de microcontroladores .
Con las interrupciones no es necesario comprobar constantemente el valor actual del pin. Cuando se detecta un cambio, se activa un evento (El cual se llama mediante una función).

## Slide 3: Interrupciones externas
Las interrupciones externas (IRQ, por sus siglas en inglés: Interrupt Requests) en MicroPython son mecanismos que permiten a un microcontrolador responder a eventos externos de manera asíncrona e inmediata. Estas interrupciones se utilizan para manejar eventos que ocurren fuera del flujo de ejecución normal del programa, como cambios en los pines de entrada, temporizadores, o comunicación serial.

## Slide 4: Tipos de Interrupciones externas
Entradas de pulsadores o botones: Las IRQ pueden utilizarse para detectar cuando un botón o pulsador es presionado, permitiendo que el microcontrolador responda de inmediato a la acción del usuario.
Monitoreo de sensores: Los sensores que generan señales de salida pueden activar interrupciones externas cuando ocurre un evento importante, como la detección de movimiento en un sensor de movimiento PIR (Infrarrojo Pasivo).
Comunicación serie asíncrona (UART): Las IRQ pueden ser utilizadas para manejar la recepción de datos en una comunicación serial asíncrona, permitiendo que el microcontrolador procese los datos tan pronto como estén disponibles, en lugar de tener que esperar en un bucle de lectura.
Control de temporizadores: Los temporizadores pueden generar interrupciones en intervalos regulares, permitiendo que el microcontrolador realice tareas de sincronización o control de manera precisa y oportuna.

## Slide 5: Interrupciones externas
En general, siempre que se define un Pin mediante la librería machine de Micropython, dicho Pin puede ser configurado como una interrupción externa mediante el uso del metodo "irq".
Pin.irq(handler=None, trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING, *, priority=1, wake=None, hard=False)
Aunque el profe es muy teso y conoce la definición básica, revise la descripción detallada de cada parametro en:
https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.Pin.html#machine.Pin.irq

## Slide 6: Interrupciones externas
Configura un manejador de interrupciones para que sea llamado cuando la fuente de disparo del pin esté activa. Si el modo del pin es Pin.IN entonces la fuente de disparo es el valor externo del pin. Si el modo del pin es Pin.OUT entonces la fuente de disparo es el buffer de salida del pin.
EJEMPLO: https://wokwi.com/projects/394178642302665729

## Slide 7: Sincronización de GPIO's mediante registros
Los periféricos del ESP32 pueden controlarse mediante lecturas y escrituras directas en los registros. Esto requiere leer la hoja de datos para saber qué registros utilizar y qué valores escribir en ellos.
Mediante el ejemplo de clase, veremos como podemos activar/desactivar simultaneamente varios pines y controlar las salidas via registros
Ejemplo: https://wokwi.com/projects/394164155128179713
Para ampliar la información suministrada, remitase a la documentación oficial de micropython:
https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/peripheral_access.html